## Slide 1: 핫멜트 접착제

## Slide 2: 정의
물이나 용제를 전혀 사용하지 않음.
열가소성 수지를 베이스 폴리머로
점착 부여제 및 용융시 점도를 저하시켜 도포성을 좋게하는 왁스류의 주요 3성분에 산화방지제 및 충전재를 혼합하여 조제
가열 용융상태에서 피착재 표면에 도포 및 접착한 후 냉각하면 고화되어 접착력이 발휘
무공해 열용융형 접착제

## Slide 3: 역사
1960년 미국에서 개발된 E.V.A (Ethylene Vinyl Acetate)를 실용화하면서 급신장
국내에는 1970년대에 소개되고 1980년대에 각종 산업 분야에 다양하게 적용하면서 시장규모가 큰 폭으로 지속 성장

## Slide 4: 대표적인 핫멜트
(1) E.V.A (Ethylene Vinyl Acetate) : 가장 많이 쓰이는 핫멜트로서 주로 박스나 카톤의 포장 또는 종이, 목재, 철재, 의류, 플라스틱류의 일반 접착에 다양하게 사용
(2) Rubber : 고무계 핫멜트로 상온에서 접착력을 가지는 점착제로도 사용하며, 유연성과 장력이 우수
(3) Polyamide : 일반적인 핫멜트에 비해 내열성이 높은 핫멜트로서 TV 브라운관의 DY-Coil등 내열도가 필요한 부위에 사용
(4) Polyurethane : 습기 경화형 핫멜트로서 용융· 접착된 이후에 습기와 반응하여 완전히 굳어지면 다시 떨어지지 않는 특별한 접착제로 목재, 신발, 의류, 자동차 부품등 다양하게 사용되고 있으며 최근 그 적용분야가 점차 확대

## Slide 5: 특징
- 고형분이 100%인 수지이기 때문에 경화에 의한 수축이 작음.
- 건조 등의 공정이 필요 없음.
- 고화 시간이 짧아 단시간에 접착이 가능
- 취급 및 보관이 간편하여 저장과 수송이 용이
- 다양한 피착물 (합성 플라스틱, 목재, 금속 등)접착이 가능
- 도포시 도포기(applicator)가 필요
- 도포량의 조절이 어렵고, 특히 외기 온도에 영향받기 쉬워 겨울에는 접착불량을 일으키기 쉬움
- 열가소성 수지를 베이스로 하기 때문에 고온에서는 접착강도의
저하가 심함.

## Slide 6: 사용목적
특성상 순간적으로 원하는 접착성능이 나오게 되는 최고의 강점이 있는 물질
⇒ 고속 대량 생산 또는 자동화 생산에 아주 적절한 접착 방식
⇒ 기존의 수작업 접착, 기타 테이프 또는 철끈. 노끈 등에 의한 포장방식을 혁신적으로 변화 가능
⇒ 2차 오염이 없고 무용제 타입인 환경 친화적인 방식
⇒ 현재 수출용 포장에 테이핑 이나 스테이플 방식의 포장은 해외 각 선진국에서 엄격히 규제

## Slide 7: 용도
포장용 핫멜트 접착제
⇒ 포장용 접착제의 사용은 제품 생산 line의 speed, 제품의 온도, 제품의 유통상태, 피착재의 재질등을 고려하여 선정
⇒ 최근에는 접착성능 외에 환경, 기계유지보수, 작업성, 위생성등을 고려한 탄화, 열안정성, 인체 유해성 등이 주요한 물성으로 요구

## Slide 8: 용도
제본용 핫멜트 접착제
⇒ 책 제본을 위해 사용되는 접착제로 종이의 재질, 생산속도, 접착부위 등을 고려하여 선택
⇒ 최근에는 제본기의 고속화로 핫멜트 접착제의 녹는속도, 취기, 다양한 종이재질에 대한 접착력이 중요한 선택 기준

## Slide 9: 용도
위생용 핫멜트 접착제
⇒ 핫멜트 장점인 인체에 무해한 특성을 이용하여 기저귀, straw접착에 사용
⇒ 사용되어지는 원료는 미국 FDA의 승인을 받은 원료를 사용하게 되므로 안정성에 대한 신뢰가 바탕

## Slide 10: 용도
조립용 핫멜트 접착제
⇒ 자동차, 전자, 담배 filter, 밧데리, Air filter등 조립과 생산에 관련된 접착제로 주로 산업용 접착제라고 분류
⇒ 가장 다양한 용도를 가지고 있으며 접착제의 종류도 다양
⇒ 용제형 접착제를 대체하여 핫멜트 접착제로 전환되고 있는 용도가 많고 환경 친화적인 이점을 보유

## Slide 11: 용도
점착제용 핫멜트 접착제
⇒ 핫멜트감압접착제는 양면 tape, 벨크로 tape, 자동차 내장재의 접착등에 사용
⇒ 용제형 점착제, 수성 점착제를 이용하여 생산 할 때보다 3배 이상의 생산성을 향상
⇒ 건조 공정이 필요하지 않아 작업공간을 최소화
⇒ 휘발성 유기용제를 사용하지 않아 작업장의 환경이 깨끗이 유지

## Slide 12: 접착제 시장동향
구조용 고기능 접착제 수요증가
접착제의 최대시장인 합판분야의 수요감소현상은 지속되고 있으나 자동차나 전기 및 전자, 토목 및 건축분야에 사용될 구조용 접착제나 고기능 접착제 수요는 꾸준히 증가해 접착제공업의 성장을 뒷받침
접착제의 가장 큰 과제는 기술혁신과 환경문제에 대한 대응
접착제에 의한 접합은 최근 금속의 구조 접합부분까지 폭 넓게 응용
자동차나 항공기, 전기기기 등의 공업용에서 적용사례가 늘고 있음.

## Slide 13: 국내 핫멜트 접착제 시장
국내 접착제 시장에서 핫멜트 접착제는 약 10∼15%정도를 차지하고 있으며, 생산업체는 약 70∼80여개로 추정
과거에는 핫멜트 접착제를 생산하는 업체들이 용도별 주력 생산 품목이 특화된 형태를 보였으나 현재는 포장용 및 제본용 등 생산의 일반화로 특화경향이 점점 약화
국내에서 생산되는 핫멜트 접착제의 주 원료는 EVA이며, 핫멜트 접착제에서 약 90% 가량을 차지
EVA는 현재 거의 전량을 수입에 의존하고 있는 실정이며, 국내에서 생산되고 있는 EVA는 범용으로 vinyl함량이 핫멜트 접착제에 적합하지 못한 것으로 알려졌음
수입은 일본산 EVA가 대부분을 차지

## Slide 14: 향후전망
핫멜트 접착제는 60년대에 DuPont이 EVA를 최초로 개발
공정 자동화를 통한 높은 생산성
환경 친화적 특징
광범위한 적용가능성
재접착 가능성 등
기존의 용제형 접착제에 비해 높은 성장률을 보임.